温州市市场监督管理局

2021年流通领域电动自行车产品质量监督抽查方案

方案号：J202101023

1、抽样要求

现场抽样：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

流通领域：不以破坏性试验方式对该样品进行检验，并且检验过程不会对样品质量造成实质性影响，样品由被抽样销售者企业无偿提供。

网络抽样：抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

网络抽样时应当购买检验样品。

2、抽样产品种类

以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。

3、抽样数量

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的整车1辆 (包括说明书、合格证、蓄电池、充电器和说明书明示的所有配件)。

4、判定依据

依据GZ377001电动自行车188-2020《浙江省电动自行车产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

5、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值 | GB 17761-2018 6.1.1 | 原样 |  |
| 2 | 制动性能（干态） | GB 17761-2018 6.1.2 | 原样 |  |
| 3 | 整车质量 | GB 17761-2018 6.1.3 | 原样 |  |
| 4 | 尺寸限值 | GB 17761-2018 6.1.5 | 原样 |  |
| 5 | 脚蹬间隙 | GB 17761-2018 6.1.6.1 | 原样 |  |
| 6 | 突出物 | GB 17761-2018 6.1.6.2 | 原样 |  |
| 7 | 防碰擦 | GB 17761-2018 6.1.6.3 | 原样 |  |
| 8 | 车速提示音 | GB 17761-2018 6.1.7 | 原样 |  |
| 9 | 反射器（安装） | GB 17761-2018 6.2.3.1 | 原样 |  |
| 10 | 鸣号装置 | GB 17761-2018 6.2.3.3 | 原样 |  |
| 11 | 导线布线安装 | GB 17761-2018 6.3.1.1 | 原样 |  |
| 12 | 制动断电功能 | GB 17761-2018 6.3.2.1 | 原样 |  |
| 13 | 过流保护功能 | GB 17761-2018 6.3.2.2 | 原样 |  |
| 14 | 防失控功能 | GB 17761-2018 6.3.2.3 | 原样 |  |
| 15 | 蓄电池的最大输出电压 | GB 17761-2018 6.3.4.2 | 原样 |  |
| 16 | 短路保护 | GB 17761-2018 6.3.1.2 | 原样 |  |
| 17 | 照明 | GB 17761-2018 6.2.3.2 | 原样 |  |

6、注意事项

受检单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明。

检样应封样，并加以标注。其中整车封样时，应封在控制器部位。

运输要求：在运输过程中，样品应固定牢靠，不得碰撞、曝晒、雨淋；在装卸过程中，应轻搬轻放，不得受剧烈机械冲撞。

7、联系方式

单位：温州市市场监督管理局；

联系人：王琛；电话：0577-89662701。